## Slide 1
ДОКЛАД
«О правоприменительной практике
Дальневосточного управления Ростехнадзора
за 12 месяцев 2019 года
(«как делать нельзя»)
Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Notes: 1

## Slide 2
Управление осуществляет свои надзорные и разрешительные функции на территории 6 субъектов Российской Федерации
(на площади 2572,6 тыс. кв. км.):
Хабаровского края 787,0 тыс. кв. км.);
Приморского края 165,9 тыс. кв. км.;
Камчатского края – 464 тыс. кв.км;
Амурской области - 361,9 тыс. кв. км.;
Еврейской автономной области 36,3 тыс. кв. км.
Чукотского автономного округа – 721,5 тыс. кв. км.
Транспортное плечо:
с севера на юг - около 4000 км.
с запада на восток - около 3600 км.
Дальневосточное управление Ростехнадзора
около 3000 км.
Около 2300 км.

## Slide 3
Количество плановых проверок |  |  |  | 
Дальневосточного управления Ростехнадзора на 2019 год |  |  |  | 
№ п/п | Вид надзора | I полугодие 2019 года | II полугодие 2019 года | 2019 год
1 | В сфере лицензионного контроля (ЛК) | 11 | 5 | 16
2 | В сфере безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, промышленной безопасности (ПБ) | 119 | 188 | 307
3 | В сфере безопасности гидротехнических сооружений (ГТС) | 5 | 24 | 29
4 | В сфере надзора за соблюдением требований технических регламентов (ТР) | 125 | 99 | 224
5 | Итого | 260 | 316 | 576

## Slide 4
Chart: 
| Дальневосточное управление | В сфере ПБ | В сфере ФГЭН | В сфере ГТС | В сфере ФГСН | В сфере ТР
12 мес. 2018 | 5880 | 1172 | 3459 | 240 | 297 | 712
12 мес. 2019 | 5488 | 1493 | 2846 | 211 | 285 | 653
Проведено контрольно-надзорных мероприятий

## Slide 5
Chart: 
| Всего | В сфере ПБ | В сфере ФГЭН | В сфере ГТС | В сфере ФГСН | В сфере ТР
12 мес. 2018 | 1365 | 290 | 855 | 48 | 114 | 58
12 мес. 2019 | 1206 | 351 | 655 | 51 | 95 | 54
Проведено проверок в результате которых выявлены нарушения (результативные проверки)

## Slide 6
Chart: 
| Всего | В сфере ПБ | В сфере ФГЭН | В сфере ГТС | В сфере ФГСН | В сфере ТР
12 мес. 2018 | 11.3 | 7.9 | 13.5 | 4.2 | 8.7 | 5.9
12 мес. 2019 | 16.9 | 10 | 23.5 | 14.3 | 5.4 | 5.1
Количество выявленных нарушений на одну
результативную проверку

## Slide 7
Аварийность по видам надзорной деятельности
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
ОПО | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2
энергетика | 26 | 30 | 14 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1
ОО | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
ФГСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Всего | 28 | 34 | 21 | 11 | 8 | 9 | 11 | 10 | 2 | 3

## Slide 8: Травматизм со смертельным исходом по видам надзорной деятельности
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Всего | 13 | 27 | 19 | 19 | 14 | 4 | 9 | 7 | 4 | 7
ОПО | 7 | 15 | 12 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4
энергетика | 6 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
ОО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
ФГСН | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 9
Наиболее часто нарушаемые нормативные и правовые акты
Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, утвержденные Приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N229, зарегистрированы в Минюсте России 20.06.2003 № 4799;
Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерством энергетики Российской Федерации от 8 июля 2002 г. N 204;
Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
Градостроительный кодекс РФ;
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 №1371 «О регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «О безопасности лифтов».

## Slide 10
Chart: 
| Всего | В сфере ПБ | В сфере ФГЭН | В сфере безопасности ГТС | В сфере ФГСН | В сфере ТР
12 мес. 2018 | 1661 | 525 | 874 | 38 | 207 | 17
12 мес. 2019 | 1659 | 604 | 791 | 64 | 181 | 19
Назначено административных наказаний

## Slide 11
Chart: 
| Всего | В сфере ПБ | В сфере ФГЭН | В сфере безопасности ГТС | В сфере ФГСН | В сфере ТР
Юридических лиц | 523 | 156 | 245 | 14 | 98 | 10
Должностных лиц | 867 | 284 | 520 | 49 | 10 | 4
Количество лиц, привлеченных к административной ответственности в виде административного штрафа за 12 месяцев 2019 года

## Slide 12
Chart: 
| штраф | предупреждение | приостановка | предостережения
Примененные виды административных наказаний | 1413 | 239 | 7 | 152

## Slide 13
Типовые и массовые нарушения в сфере федерального государственного энергетического надзора
и возможные мероприятия по их устранению
Описание нарушения | Нарушенный НПА | Возможные мероприятия по устранению нарушений
В пролетах опор не обеспечен допустимый габарит от деревьев до проводов. | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Обеспечить габарит
Разрушение маслоприемников автотрансформаторов. | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Восстановить маслоприемники
Наличие отдельно стоящих деревьев угрожающих падением на провода ВЛ | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Обеспечить чистку просек
Отсутствуют или не читаемые бирки на кабелях. | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Восстановить бирки
Наличие гнезд на траверсах ВЛ. | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Очистить траверсы ВЛ
Частично отсутствует тепловая изоляция на трубопроводах тепловой сети | п.6.2.25. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Провести работы по восстановлению изоляции

## Slide 14
Не разработана инструкция по предотвращению и ликвидации аварий. | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Разработать инструкцию по предотвращению и ликвидации аварий.
Отсутствует антикоррозионная защита стальных опор | п. 5.7.9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации | Нанести антикоррозийную защиту
Трубопроводы на вводе в здание не присоединены к системе уравнивания потенциалов | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Присоединить трубопроводы к системе уравнивания потенциалов
На РЩ, ЩС отсутствуют надписи указывающие назначение присоединений | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Обновить или нанести надписи указывающие назначение присоединений
Не заземлены корпуса электрооборудования | Правила технической эксплуатации станций и сетей | Заземлить корпуса электрооборудования

## Slide 15
Отсутствует ответственный за электрохозяйство и лицо его замещающее, прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Назначить ответственного за электрохозяйство и лицо его замещающее, прошедшие проверку знаний в комиссии Ростехнадзора
Отсутствует электротехнический персонал, подготовленный для эксплуатации электроустановок или договор на эксплуатационное обслуживание электроустановок со специализированной организацией. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Заключить договор или назначить ответственного за электрохозяйство и лицо его замещающее
На котельной допускается работа котлов с отсутствующими предохранительными устройствами. | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Установить на котлы предохранительные устройства
В должностных инструкциях персонала отсутствует перечень инструкций и другой нормативно-технической документации, схем установок, знания которых обязательны для персонала | п.2.8.5. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | Внести дополнения в должностные инструкции
Командированный персонал допускается к работам без проведения вводного и первичного инструктажа | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей | Обеспечить проведение вводного и первичного инструктажа вновь прибывающего командированного персонала

## Slide 16
Типовые нарушения в сфере промышленной безопасности
и возможные мероприятия по их устранению
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Работники предприятия не атестованы в определённой области аттестации по промышленной безопасности | п. 1 ст. 9 Федерального закона от 21 июля 1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» Ф3 №116-ФЗ; п. 10а, п. 20 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007 №37 (РД 03-19-2007) | Пройти предаттестационную подготовку и проверку знаний (аттестацию)
2 | Отсутствует производственно-дождевая канализация, дождевые воды с открытых площадок сливоналивных эстакад, технологических трубопроводов, открытых насосных агрегатов и из резервуарного парка не отводятся. | Нарушение требований части 1 статьи 9, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и п. 7.183 «Правил технической эксплуатации нефтебаз». | Разработать проект. В случае технического перевооружения выполнить экспертизу проекта. Выполнить строительно-монтажные работы
3 | Во взрывоопасных зонах допускается эксплуатация электрооборудования не взрывозащищенного исполнения. | Часть 1, 2 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ; пункт 3.4.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6. | Не допускать эксплуатацию во взрывоопасных зонах электрооборудования не взрывозащищённого исполнения

## Slide 17
4 | Отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности на технические устройства фактический срок службы которых превышает установленный заводом изготовителем ресурс. | Нарушения требований части 1 статьи 9, части 2 статьи 7, части 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-ФЗ. | Провести мероприятия по продлению срока службы или вывести из эксплуатации
5 | Обслуживание и ремонт технологического оборудования складов, нефтебаз проводят работники не имеющие право на обслуживание данного вида оборудования | Нарушение части 1 статьи 9, Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и пункта 2.10 «Правил технической эксплуатации нефтебаз». | Провести обучение персонала в учебных центрах, заведениях.
6 | Заключения экспертизы промышленной безопасности выданы на технолгическое оборудование, с условием выполнения мероприятий, однако мероприятия не выполнены, а оборудование эксплуатируется. | Нарушение требований части 2 статьи 7, части 1 статьи 9, части 1 статьи 13 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. | Провести мероприятия определённые экспертизой промышленной безопасности технических устройств.
7 | Помещения насосных станций для перекачки нефтепродуктов не оснащены приборами сигнализации загазованности воздушной среды. | Нарушение требований части 1 статьи 9 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ и п. 7.88 «Правил технической эксплуатации нефтебаз». | Разработать проект. В случае технического перевооружения выполнить экспертизу проекта. Выполнить монтажные работы.
8 | Редукционные головки резервуарных газовых установок эксплуатируются с истекшим сроком службы без проведения диагностирования. | п.54, ФНиП Правила безопас ности для объектов, использующих СУГ | Провести диагностирование.

## Slide 18
9 | Не заключен договор с профессиональным аварийно-спасательным формированием на обслуживание опасных производственных объектов, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварии. Нарушение допускается массово при эксплуатации ОПО 4 класса опасности. | абз. 3 ч. 1. ст. 10. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. | Заключить договор.
10 | Ответственные лица не аттестованы в области специальных требований промышленной безопасности. | абз. 3. ч. 2. ст. 9. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. п.п. 12, 20 Положения об организации работы по подготовке и аттестации специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору РД-03-19-2007. | Провести аттестацию не позднее 1 месяца с момента назначения на должность.
11 | Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах не соответствует требованиям пункта 3_1. «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 263. | пункт 3_1. «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 года № 263. | Переработать положение о производственном контроле в соответствии с установленными требованиями.
12 | В организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, не разработана и не утверждена руководством предприятия инструкция специалиста ответственного за осуществление производственного контроля. | п.п. «е» п. 218 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (утв. Приказом Ростехнадзора от 25.04.2014 №116 | Разработать инструкцию, утвердить руководителем и выдать под роспись должностному лицу.

## Slide 19
№ п/п | Наименование показателей | Всего по Управлению
1 | Количество организаций обязанных представить сведения | 1785
2 | Количество организаций не представивших сведения | 331
2.1 | по объективным причинам | 204
2.2 | без причин | 127
3 | Количество организаций представивших сведения с нарушением срока | 56
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

## Slide 20
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Не обеспечено вынесение в натуру пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях (дамбах) | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; п.15.4 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Установить пикетажа на линейных гидротехнических сооружениях
2 | Не обеспечено боковое уплотнение затворов на регуляторах польдера | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.1 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139 | Заменить боковое уплотнение затворов
3 | Не установлены водомерные рейки для контроля уровней воды в аванкамере насосных станций и оголовках регуляторов польдера | ст. 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п.15.4. «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Организовать установку водомерных реек
4 | Не осуществлено страхование гражданской ответственности за причиненный вред в результате аварии ГТС | ст. 9 ФЗ от 21.07.1997 №117; ст. 4 и ст. 5 ФЗ от 27.07.2010 №225 "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии опасного объекта" | Заключить договора страхования
Типовые и массовые нарушения на объектах ГТС
и возможные мероприятия по их устранению

## Slide 21
5 | Не разработан и не согласован План ликвидации аварий | ст. 8, 9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.1997; п. 5.11 «Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты», утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.1995 №17-139 | Разработь и согласовать План ликвидации аварий
6 | Не определено лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений | Правила технической эксплуатации сооружений инженерной защиты, утв. Приказом Минстроя РФ от 29.12.95 №17-139, ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, пр. Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 | Назначить приказом по организации лицо ответственное за эксплуатацию гидротехнических сооружений
7 | Не ведется мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах установленной формы | ст.9 ФЗ № 117-ФЗ от 21.07.97, РД 03-417-01 | Вести мониторинг за состоянием гидротехнических сооружений с регистрацией результатов работы в журналах
8 | Расчет размера вреда в результате аварии гидротехнических сооружений не разработан и не согласован в Правительстве Хабаровского края | пр. МЧС России № 482 и Госгортехнадзора России № 175-а от 18.08.2003, пр. Минприроды России от 13.04.2009 № 87, ФЗ № 226-ФЗ от 27.07.2010 | Произвести расчет размера вреда в соответствии с Приказом Ростехнадзора №120 от 29.03.2016
9 | Не откорректированы Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища в связи с внесёнными изменениями в конструкцию хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». | Откорректировать Правила эксплуатации ГТС хвостохранилища
10 | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 | Провести обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС

## Slide 22
11 | Не проведено обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС | ст. 9 Федерального закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 | Провести обучение и аттестация персонала, ответственного за эксплуатацию ГТС
12 | Не представлен план-график заполнения намывного накопителя | ПБ 03-438-02 п.8.1. | Разработать и согласовать план-график заполнения намывного накопителя
13 | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности в связи с изменением конструкции хвостохранилища | ст.9, абзац 3 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Раздел XXI, абзац 3 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | В декларацию безопасности ГТС хвостохранилища внести изменения по уточнению критериев безопасности
14 | Не беспечиена длина надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами | п 8.17 ПБ 03-438-02 «Правила безопасности гидротехнических сооружений накопителей жидких промышленных отходов» | Обеспечить поддержание длины надводного пляжа в хвостохранилище в соответствии с нормами
15 | Не обновлены сведения по ГТС в Российском регистре | п.1 ст.3 Федерального закона РФ от 03.07.2016 № 255 ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» | Обновить сведения по ГТС в Российском регистре
16 | Не проведена индексация размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС | Постановление Правительства РФ от 18.12.2001 № 876 п.7 | Провести индексацию размера финансового обеспечения ответственности за вред в результате аварии ГТС

## Slide 23
Типовые и массовые нарушения в сфере федерального государственного строительного надзора и возможные мероприятия по их устранению
№ п/п | Перечень нарушений | Наименование нарушенного НТД | Возможные мероприятия по их устранению
1 | Мероприятия по строительному контролю застройщиком и лицом, осуществляющим строительство не фиксируются актами | Градостроительный кодекс РФ, Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждено постановлением Правительства РФ от 21 .06.2010 года N 468. | Организация застройщиком и лицом, осуществляющим строительство работы по оформлению актов по осуществлению строительного контроля
2 | Нарушение сроков направления извещений о сроках завершения работ, подлежащих проверке | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | В случае не соответствия даты фактического окончания работ, подлежащих проверке органом государственного строительного надзора и даты окончания таких работ, указанных в программе проверок, разработанной органом государственного строительного надзора и направленной в адрес застройщика, застройщику или лицу, осуществляющему строительство необходимо направлять в адрес органа государственного строительного надзора извещение о сроках завершения работ, подлежащих проверке с указанием фактической даты окончания таких работ
3 | Эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод в эксплуатацию | Градостроительный кодекс РФ | Организации, эксплуатирующей объект необходимо остановить эксплуатацию и организовать работу по получению разрешения на ввод в эксплуатацию этого объекта.

## Slide 24
4 | Направление извещения об окончании строительства, реконструкции до полного завершения строительно-монтажных работ на объекте | Градостроительный кодекс РФ, РД-11-04-2006 | Перед направлением в орган государственного строительного надзора извещения об окончании строительства, реконстркуции, застройщику необходимо проверить полноту выполненных работ на соответствие требований проектной документации, а так же полноту оформления исполнительной документации, общих и специальных журналов работ
5 | Выполнение строительно-монтажных работ с отступлением от требований проектной документации, либо по проектной документации с внесенными в нее изменениями и не утвержденной застройщиком вновь | Градостроительный кодекс РФ | В случае, возникшей во время строительства, необходимости отступления от проектной документации, подрядчику необходимо направить в адрес застройщика официальное обращение о не необходимости внесения таких изменений. В случае принятия застройщиком необходимости таких изменений, застройщик направляет техническое задание в адрес организации, разработавшей проект для внесения в него соответствующих изменений. После внесения изменений, утвердить откорректированную проектную документацию и направить экземпляр подрядной организации для начала производства работ.
6 | Не исполнение в срок предписаний об устранении нарушений | РД-11-04-2006, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях | Организации, получившей предписание об устранении нарушений, необходимо привлечь все имеющиеся ресурсы и обеспечить исполнение предписания в установленный срок. В случае невозможности исполнения выданного предписания в указанный в нем срок, необходимо, незамедлительно после вручения предписания, обжаловать его с предоставлением документов, подтверждающих реальный, по мнению организации, срок исполнения.
7 | Производство строительно-монтажных работ без разрешения на строительство, либо после окончания срока имеющегося разрешения на строительство | Градостроительный кодекс РФ | Не приступать к строительно-монтажным работам на объекте капитального строительства до получения разрешения на строительство. В случае окончания срока имеющегося разрешения на строительство до фактического окончания всех работ на объекте, необходимо приостановить все работы до продления срока действия разрешения на строительство

## Slide 25
Итоги работы по представлению интересов Управления в судах (сравнение 12 месяцев 2018 г. и 12 месяцев 2019 г.)
Chart: 
| Общее количество жалоб | Из них выиграно | Из них проиграно
12 мес. 2018 | 282 | 256 | 26
12 мес. 2019 | 166 | 132 | 34

## Slide 26
Количество рассмотренных жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях, предписаний, решений, действий, бездействия должностных лиц по видам надзора Дальневосточного управления Ростехнадзора за 12 месяцев 2019 года (в процентном соотношении)
Chart: 
| В области промышленной безопасности | Строительный надзор | Энергетический надзор
Столбец 1 | 49 | 24 | 27

## Slide 27
Основные причины обжалования действий должностных лиц Дальневосточного управления Ростехнадзора за 12 мес. 2019 года в сравнении с 12 мес. 2018 года
Chart: 
| Нарушение процессуальных норм инспекторским составом | Недоказанность вины лица, привлеченного к административной ответственности | Иные основания (иски на снижение штрафов на основании Постановления Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П и малозначительность)
Столбец 1 | 31 | 35 | 34
Chart: 
| Строка 1 | Строка 2 | Строка 3
Столбец 1 | 25.4 | 32.2 | 42.4

## Slide 28
28
Спасибо за внимание! Доклад окончен.
28
Notes: 28